## Slide 1: EASA Part 66 için Module 9: Human Factors Lisans Sınıfı: B1 ve B2 Hatalardan Kaçınma ve Hataların Yönetimi– 9.8(b)
Prof. Dr. Hüner Şencan
İstanbul Ticaret Üniversitesi
12. Hafta

## Slide 2: Hata yönetimi
Yöneticiler, uzmanlar ve mühendisler hataları bütünüyle ortadan kaldırmak isteseler de bunu tam olarak gerçekleştirmek mümkün değildir. Bu yüzden hataların yönetimi daha önemlidir.
Hata yönetimi iki kavrama dayanır.
  Hataların meydana gelmesini önlemek için tedbir almak. Hataların sayısını azaltmak.
  Hataların olumsuz etkilerini gidermek veya hataları belli ölçüde iyileştirmek.

## Slide 3: Hataları önlemek
Hatalar daha çok nerede ortaya çıkıyor ve onları önlemek için ne yapmak gerekiyor
Vukuat Raporlama Şemaları geliştirmek. Vukuat raporlaması AB ülkelerinde AB 376/2014 Yönetmeliği gereğince zorunlu olan bir uygulamadır. Vukuat; uçağın, yolcuların, çalışanların veya diğer insanların güvenliğini tehlikeye sokan herhangi bir hadise, olay veya kazadır. Vukuat halinde rapor düzenlenir havacılık kurumunun yönetimine bildirilir. Aşağıdaki birimleri vukuat raporlaması yaparlar:
  Navigasyon (Hava trafik kontrolörlüğü) hizmeti sunan birimler
  Yer hizmetleri sunan birimler
  Uçak imalatçıları ve tasarımcıları
  Lisanslı havaalanları (aerodrom)
  Uçak bakım ve teknik servis hizmeti sunan kuruluşlar
Havaalanı/Aerodrom: Tamamı veya belirli bir bölümü uçağın iniş, kalkış ve yer hareketlerini yapabilmesi için tasarlanmış yerde veya denizde (binalar, ekipman ve tesisat dahil) tesis edilmiş alan demektir.

## Slide 4: Zorunlu raporlama (mors) Gönüllü raporlama (vors)

## Slide 5: Vukuat zorunlu bildirim raporu
Potansiyel zayıf noktalar nelerdir
Hata yatkınlığı doğuran davranışlar veya durumlar nelerdir
Ne yapılmalıydı
Hata hangi koşullarda ortaya çıktı

## Slide 6: Hata yönetiminin amaçları
Bireylerin veya takımların hata sorumluluklarını en aza indirmek
Belirli görevlerde veya işlerde sık ortaya çıkan hata olasılığını azaltmak
İşyerinde hataya neden olan faktörleri belirlemek, nedenlerini araştırmak ve bunları ortadan kaldırmak
Hata araştırması yapmak ve geliştirmek
İşyerinde veya sistemde hata toleransını en aza indirmek
Operasyon veya yönetimdeki gizli hata faktörlerini ortaya çıkarmak
İşletmeyi insan hatalarına karşı daha dayanıklı ve güçlü hale getirmek

## Slide 7: Hata yönetimi
Hata yönetimi işletmenin tüm birimlerinin sürece katılmalarını gerektirir. İnsan Faktörü ve Hata Yönetimi sadece bedensel işlerle ilgili değildir. İşletmenin tüm sistemlerinin ve faaliyet modüllerinin hataları azaltma ve önleme felsefesine göre tasarlanması gerekir. Eğitim süreçlerinde, risk yönetiminde hata önleme faktörü her zaman göz önünde bulundurulur.

## Slide 8: Hata yönetimi
Hata yönetiminde iki faktör önemlidir
  Emniyetli olmayan hareketler ve uçuşa elverişliliği önleyen teknik durumlar
  Sistemdeki açıkları tespit etme ve gidermedeki başarısızlıklar
Hatalarda insanlar öncelikle hangi işlemin veya işlemlerin doğru ve olması gerektiği gibi yapılmadığını düşünürler. Uçağa dokunan, uçakla ilgili bir işlemi yapan kişi veya kişilerin hareketleri, davranışları ve işlemleri sorgulanır. Daha sonra ilgilerini teknik konulara yöneltirler. Hiçbir hata sadece tek bir kişinin kabahati değildir. Hatalar birbirine eklemlenerek ardışık olarak bir dizi meydana getirir, bu yüzden hatalı işlemler kadar bu işlemlerin zamanında yakalanamaması, tespit edilip önlem alınamaması da ciddi bir sorundur.
Belki insan hatalarını bütünüyle ortadan kaldıramayız ama kuracağımız kontrol ve denetim sistemleriyle hataları daha etkin bir şekilde yönetebiliriz. Sistemleri yönetmek, insanları yönetmekten daha kolaydır.
Hata yönetiminde belli bir düşünce mekanizmasından hareket edilir: Hatanın nedeni ne? İNSAN, GÖREV, İŞYERİ, İŞLETME?

## Slide 9: İşletmeler çoğunlukla insan üzerinde dururlar

## Slide 10: Suçla veya eğit, prosedürü gözden geçir, zihnindeki eksik parçayı bul… Hata nerede?

## Slide 11: Önleme mi yönetim mi?

## Slide 12: Kaçaklar
«Kaçaklar» çalışılan görevde, işyerinde veya işletmede hataları tetikleyen veya onların ortaya çıkıp büyümesine neden olan faktörlerdir.
Önemsiz bir uygunsuzluğun veya kaçağın "küçük" bir kaçak olduğu yanlışına düşmeyiniz.
Belirli bir eşiğin altındaki kaçaklar ihmal edilebilir diye düşünebilirsiniz.
Fakat, yavaş seyreden bir kaçak bir süre sonra büyük sızıntılar veya büyük HATALARLA sonuçlanır.

## Slide 13: Kaçak nerede (Hata Azaltma ve Tahmin Tekniği - HATT) (Human Error Reduction Operation - HERO)
Görevin yapılış biçiminde mi
Malzemede mi
Sistemde mi
İş akışında mı
Fiziksel çevrede mi
İnsanın malzemeyle olan etkileşiminde mi
İnsanın insanla etkileşiminde mi
Form doldurma işlemlerinde mi
Prosedür ve manuellerde mi
Zihinsel düşünme süreçlerinde mi
Öğrenme - bilgi yetersizliğinde mi
Yönetimde mi
Kültürde mi?

## Slide 14: HKDS – Hata Karar Destek Sistemi
Hataların araştırılmasında geleneksel yöntem «hatayı yapan kişiyi» belirleme esasına dayanır.
Sonuç kişinin savunma içine girmesidir.
Savunmadan sonra hatanın büyüklüğüne göre ya kişinin işine son verilir veya eğitime alınarak açığını kapatması arzulanır. Bu nedenle kişiler tekrar tekrar eğitime alınırlar. Bu tür eğitimlerin kişiye katkısı çok azdır. Çünkü kişi yine işleri bildiği gibi yapmaya devam edecektir.
Ayrıca sadece «kişi» üzerinde durulması nedeniyle hataya yol açan diğer faktörler veya asıl faktörler gözden kaçırılmış olacaktır.
Hataya yol açan faktörler değişmediğinden hatalar tekrar ortaya çıkacak insanlar tekrar suçlanacak ve «tekrar eğitime gönderileceklerdir».
Bunun için kişileri suçlamak yerine hataları HKDS sistemiyle ele almak gerekir.

## Slide 15: HKDS – Hata Karar Destek Sistemi
HKDS üç temel ilkeye dayanır:
  Personel iyi niyetlidir. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmıştır. Hatası kasıtlı veya bilinçli değildir.
  Hatanın ortaya çıkmasında bir çok faktör rol oynamıştır. Bunlar belirlenmelidir.
  Hata ortaya çıkmıştır, ama bunlar yönetilebilir, olumsuz etkileri bütünüyle giderilebilir, azaltılabilir veya gelecekte kişinin daha az hata yapması sağlanabilir.

## Slide 16: HKDS – Çalışanın iyi niyetli olması
Hatanın soruşturulmasında veya sorgulanmasında bu prensip çok önemlidir. Geleneksel yaklaşımda personelin «dikkatsiz» veya «ehliyetsiz» olduğuna karar verilirken HKDS’de suçlama yapmadan personelin olayı nasıl değerlendirdiğine bakılır. Personel «suçladığımız kişi» değil, hatanın nedenlerini ortaya çıkarma konusunda bize yardımcı olan kişidir. Personelin ehliyetleri, yetenekleri, bilgisi sorulmaz. Disiplin işlemi yapılacağı konusunda imalarda bulunulmaz. Böylece rahatlayan personel yönetime daha fazla yardımcı olmaya başlar. Uygulamada «insanlar suçlanmadan» sistem veya «prosedür» hedef alınır.
Hedef personeli «eğitmekten» sistemi güçlendirmeye yönelmiştir.

## Slide 17: HKDS – Çoklu faktör etkeni
Personel günlük çalışma hayatında başından geçen hataların bir çok faktör nedeniyle ortaya çıkığının farkındadır.
  Anlaşılması zor olan bir takım bilgiler, hesaplamalar
  Yazılı iş emirlerinin uygun terimlerle ifade edilmemesi
  Yetersiz ışıklandırma, teknik şartlar, yetersiz malzeme
  Vardiyalar arasında yetersiz haberleşme olması
  Prosedür ve talimattaki uygulamanın artık geçersiz olması
  İş arkadaşlarının veya yöneticinin olumsuz tavırları
Personel bu olumsuz faktörlerle ilgilenmek için sonunda kendi özel stratejilerini geliştirir.
HKDS’nin amacı başarılı bir şekilde uygulanan bu stratejileri açığa çıkarmak ve çalışan diğer personelle paylaşmaktır.

## Slide 18: HKDS – Hataların yönetilebilirliği
HKDS sistemiyle kapsamlı bir inceleme ve değerlendirme yapıldığı zaman ortaya çıkan hataların çoğunun yönetilebilir olduğu anlaşılır. Bu kapsamda;
  Süreçler değiştirilebilir.
  Yönergeler, prosedürlerde değişiklik yapılabilir.
  Teknik yetersizlikler giderilebilir.
  Hatalı ürün veya hizmet üzerinde işlem yapılarak kullanılabilecek hale getirilebilir.
  Personel eğitilebilir ve kendisine yeni davranışlar kazandırılabilir.
Hatalar ÇOKLU BİR ŞEKİLDE YÖNETİLDİĞİ, birden fazla faktöre aynı zamanda müdahale edildiği için hataların ortaya çıkma olasılığı azalır, personelin motivasyonu bozulmaz, daha dikkatli olması sağlanır.

## Slide 19: HKDS – Süreç nasıl çalışır Hata Karar Destek Sistemi beş aşamada gerçekleştirilir
  Olay
    Olay nedir, nerede, ne zaman ve nasıl olmuştur?
  Karar: Hangi birimi, kişiyi ilgilendiriyor?
    Hangi birim yöneticisinin sorumluluk alanındadır. Birinci derecede kimi ilgilendiriyor. HKDS analizini kim yapacaktır.
  Soruşturma
    Birim amiri soruşturmayı HKDS çerçevesinde başlatır. Bu amaçla deneyimli bir personelden yararlanılır. HKDS analizinde bu amaçla hazırlanmış formlardan yararlanılır. Hataya yol açın faktörler ortaya çıkarılır.
  Önleme stratejileri
    Hatanın önlenmesi ve yönetilme durumu hakkında öneriler belirlenir. Daha sonra ortaya çıkmasını önlemek için hangi tedbirler alınmalıdır, ne gibi süreç iyileştirmeleri yapılmalıdır belirtilir.
  Geri besleme
    HKDS süreci sonunda hataya muhatap olan kişilere, birim yöneticisine ve üst yönetime geri besleme yapılır. Hatanın muhatabı personel hatanın giderilmesi için yaptığı katkının farkında olmalıdır. Herkes NEDENLER, SONUÇLAR ve ÖNLEMLER konusunda haberdar ve bilgi sahibi olur

## Slide 20: HKDS – Süreci

## Slide 21: HKDS - Yönetimin kararlı olması
HKDS’nin başarısı yönetimin kararlı olmasına ve süreci başarıyla yönetmesine bağlıdır.
HKDS uzun vadeli bir uygulamadır. Hemen kısa sürede sonuç alınacak pratik bir uygulama olarak görülmemelidir.
HKDS uygulaması sonunda takımlar dağıtılmamalı, insanlar işlerini kaybetmemelidir.
İnsanların normal iş yükleri aynen devam etmelidir. Bir takım işler veya görevler onlardan alınmamalıdır.
Bütün birimlerdeki yöneticiler HKDS’yi uygulamaya devam etmeli süreci ve sistemi iyileştirmeye çalışmalıdır.
HKDS’de görev alacak kişiler normal olarak yaptıkları işlere devam etmeli, fakat HKDS sisteminin nasıl çalışacağı, dikkatli ve özenli bir HKDS’nin nasıl yapılacağı konusunda ayrıca eğitilmelidirler.